## Slide 1
BTS MEC — SESSION 2026
Rapport d'Activités Professionnelles
Candidat : BAHAFID Mohamed N° : 02537399911 — Académie de Lyon Structure : BIMCO | SIREN 999 580 053 Siège : 44 rue de la République, 42510 Bussières (Loire)
U62
8 ans
Expérience BTP
2 pays
Maroc + France
82,5 M DH
Investissements gérés
7
Marchés publics

## Slide 2
Sommaire
Plan de la soutenance — 20 minutes
01
Cadre professionnel & BIMCO
Mon parcours 8 ans BTP — double culture Maroc / France — création de BIMCO en 2026
02
Projet 1 — 4 communes
53,5 M DH TTC — 5 situations CPAR — Province de Khénifra — 18 mois de suivi
03
Projet 2 — Route
Lehri-Kerrouchen — 29 M DH — 25 km Moyen Atlas — contrôle cubatures
04
Bilan & BIM
Compétences mobilisées — protocole BIM LOD 300 — analyse Maroc / France
05
Perspectives BIMCO
Projet professionnel 2026–2029 — outils numériques — cabinet d'ingénierie
PARCOURS CHRONOLOGIQUE
2017
Conseil Régional
Béni Mellal
2019
7 marchés
publics MOA
2022
Chef GO
Ergalis, Feurs
2024
Chef chantier
Minssieux, Mornant
2024
Titre BIM
AFPA Colmar
2026
Fondateur
BIMCO
2026 ★
BTS MEC
Candidature

## Slide 3
SECTION 01 / 05
Cadre professionnel
& BIMCO
Mon parcours m'a conduit du Maroc à la France. Voir le projet d'un autre angle
change profondément la façon d'estimer.
01

## Slide 4
01 — Cadre
BIMCO — Mon activité indépendante & Profil
BIMCO
Créée en janvier 2026, BIMCO occupe un créneau précis : appliquer le BIM aux métiers de l'économiste de la construction. La plupart des outils BIM sont conçus pour les architectes — pas pour le professionnel du chiffrage. BIMCO corrige ce manque : métrés par extraction de maquette numérique, études de prix ancrées dans les coûts réels, développement de plugins Revit/Dynamo pour automatiser la chaîne mètre → DPGF.
Revit API
C# .NET
Dynamo
Python
IFC / BIM360
React / Node.js
Il est le prolongement direct de 8 ans d'experience MOA + execution + BIM.
MON PARCOURS — 8 ANS BTP — 2 PAYS
1
MOA publique — Maroc (2017–2022)
Technicien études & suivi — Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra. Métrés, estimation confidentielle, rédaction DCE (CPS/RC/BPDE), analyse CAO, suivi financier. 7 marchés publics, +100 M DH.
2
Exécution terrain — France (2022–2024)
Chef d'équipe GO — Ergalis BTP, Feurs (Loire) : montage banches, armatures HA, coulage. Chef de chantier — Minssieux & Fils, Mornant (Rhône) : planning, contrôle qualité.
3
Formation BIM — AFPA Colmar (2024)
Titre Professionnel Modeleur BIM — 8 mois. Bâtiment R+2 modélisé, 78 postes extraits, écart 1,8% vs mètré traditionnel.
4
2026 — BIMCO & BTS MEC candidat libre
Cette double expérience MOA / exécution offre une vision complète du projet. Triple compétence rare sur le marché.

## Slide 5
SECTION 02 / 05
Projet 1 — Mise à niveau
de 4 communes
Marché n°38-RBK-2017 — 53,5 M DH TTC — Province de Khénifra
5 situations professionnelles analysées selon la méthode CPAR
02

## Slide 6
02 — Projet 1
Mise à niveau 4 communes — Budget & structure des 8 corps d'état
53,5 M DH
Budget TTC (~4,86 M€)
4 communes
El Hammam, Kerrouchen,
Ouaoumana, Sebt Ait Rahou
8 corps d'état
Assainissement → mobilier urbain
18 mois
Durée du suivi mensuel
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE — 44,6 M DH HT
Chart: 
| Assainissement | Chaussée | Éclairage | Trottoirs | Murs & ouvrages | Signalisation | Paysager | Mobilier
Budget | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4
POIDS DE CHAQUE CORPS D'ÉTAT (%)
Chart: 
| Assainissement | Chaussée | Éclairage | Trottoirs | Murs | Signalisation | Paysager | Mobilier
Poids % | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4

## Slide 7
02 — Situations 1 & 2
Estimation confidentielle & Analyse des offres en CAO
SITUATION 1 — ESTIMATION CONFIDENTIELLE — OUAOUMANA : 15,8 M DH HT
CONTEXTE
Prix plafond avant AO
Fixe le prix plafond
avant l'appel d'offres.
Livraison en 3 semaines.
PROBLÈME
Plans incohérents
Mercuriale 2014 :
dérive 15–22% sur
enrobés et acier.
ACTION
3 sources croisées
112 lignes AutoCAD
+ 4 visites terrain
+ mercuriale + marchés.
RÉSULTAT
Écart 3,2%
Norme : 5–10%
Méthode adoptée
comme standard Agence.
COMPARAISON ÉCART ESTIMATION
Chart: 
| Mon écart | Norme min | Norme max
Écart % | 3.2 | 5 | 10
SITUATION 2 — ANALYSE DES OFFRES — COMMISSION CAO — 3 OFFRES
CONTEXTE
Membre technique
Vérification conformité
administrative, cohérence
des prix proposés.
PROBLÈME
Prix anormaux
7 erreurs arithmétiques
+ prix bas sur 42%
du montant (25–33%).
ACTION
Grille /100 pts
Technique 60 pts +
Financier 40 pts.
Justification écrite.
RÉSULTAT
94/100 — Zéro recours
Attribution en 15 jours.
Zéro recours déposé.
Analyse solide.
NOTATION CAO — GRILLE /100 POINTS
Chart: 
| Technique (60 pts) | Financier (40 pts) | Total obtenu
Points | 57 | 37 | 94

## Slide 8
02 — Situations 3 & 4
Suivi financier Kerrouchen & Coordination de 4 chantiers simultanés
SITUATION 3 — SUIVI FINANCIER KERROUCHEN — 7,3 M DH — 18 MOIS
CONTEXTE
Suivi mensuel complet
Vérification situations
et contrôle quantités
réellement exécutées.
PROBLÈME
Terrain rocheux imprêvu
Chaussée +12% + murs
+15%. Dérive +4,8%
(seuil avenant = 5%).
ACTION
TdB + compensation
TdB hebdo 3 indicateurs
+ réduction paysager
(44k DH) + mobilier (12k).
RÉSULTAT
Dépassement +0,8%
Aucun avenant.
TdB répliqué sur
les 3 autres communes.
MAÎTRISE DU DÉPASSEMENT FINANCIER
Chart: 
| Dérive mi-parcours | Seuil avenant | Résultat final
Dépassement % | 4.8 | 5 | 0.8
SITUATION 4 — COORDINATION MULTI-SITES — 4 CHANTIERS — 3 CRISES EN 48H
CONTEXTE
Relais unique
4 chantiers VRD de
20 à 80 km. Interface
entreprise/BET/labo.
PROBLÈME
3 crises S23
Retard enrobés (Ouaou.)
+ alerte météo (Kerr.)
+ litige bordures 15%.
ACTION
3 fronts en 48h
Note factuelle + OS
photosdatées + re-mesurage
contradictoire sur place.
RÉSULTAT
Écart 15% → 2,3%
Paiement débloqué.
Modèle CR adopté
pour tous les marchés.
DISPOSITIF DE COORDINATION MIS EN PLACE
Point quotidien 8h
Rotation 1 site/jour
CR consolidé < 24h
OS tracés systém.
Attachements contradict.
Photos datées
Ce que j'ai appris : l'écrit systématique — ordres de service, attachements contradictoires, CR consolidés — est le seul rempart réel contre les litiges. Sans la trace écrite signée à Kerrouchen, le dépassement de 0,8% aurait pu être contesté par l'entreprise.

## Slide 9
SECTION 03 / 05
Projet 2 — Route
Lehri-Kerrouchen
29 M DH TTC — 25 km en zone montagneuse du Moyen Atlas
Programme PRR3 — Situation 5 : contrôle des cubatures
03

## Slide 10
03 — Projet 2
Route Lehri-Kerrouchen 25 km — Budget & Situation 5 cubatures
29 M DH
Budget TTC — Programme PRR3
25 km
Zone montagneuse, dénivelé 400m
120 334 m³
Déblais vérifiés (+ 76 735 remblais)
285 000 DH
Surcôut absorbé sans avenant
RÉPARTITION BUDGÉTAIRE — 24,2 M DH HT
Chart: 
| Corps chaussée | Ouvrages hydrauliques | Terrassement | Revêtement | Bretelles/carrefour | Soutènement
Budget P2 | 30 | 28 | 18 | 11 | 11 | 2
SITUATION 5 — CONTRÔLE DES CUBATURES (m³)
Chart: 
| Déblais prévus | Dont rocheux reclassifiés | Remblais prévus | Remblais réels
Volume m³ | 120334 | 5000 | 76735 | 68000
C
Contexte
Vérification des 120 334 m³
déblais + 76 735 m³
remblais du BET.
P
Problème
PK 12+000 : calcaire
fracturé. 5 000 m³
à reclassifier. +8%.
A
Action
GPS contradictoire
/500m + attachements
signés + compensation.
R
Résultat
285 kDH absorbés.
3 dalots intégrés.
Réception sans avenant.

## Slide 11
SECTION 04 / 05
Bilan, Compétences BIM
& Analyse réflexive
Ce que j'ai appris, ce que je ferais différemment, et la valeur
de la triple compétence MOA + Exécution + BIM.
04

## Slide 12
04 — Bilan
Compétences mobilisées BTS MEC & Protocole BIM
MATRICE DE COMPÉTENCES BTS MEC
Chart: 
| Métrés TCA | Estimation | Analyse CAO | Suivi financier | Coordination | Cubatures | Rédaction marchés | BIM Open
Maîtrise (%) | 90 | 90 | 85 | 95 | 88 | 92 | 88 | 80
PROTOCOLE BIM — FORMATION AFPA COLMAR
78
postes extraits
1,8%
écart vs mètré manuel
12
clashs résolus en amont
1
Modélisation Revit Architecture + Structure
Bâtiment R+2 — 850 m² SHAB — LOD 300 (géométrie précise pour chiffrage) / LOI 3 (données matériaux)
2
Export IFC et vérification de conformité
IFC 2x3 — Open BIM — MVD Coordination View 2.0 — Serveur BIM360
3
Détection de clashs — Navisworks
12 conflits structure/réseaux résolus en amont du chantier
4
Extraction automatique des quantités
Revit + Dynamo — 78 postes en 2h vs 2 jours en mètré traditionnel — écart 1,8%
5
Chiffrage avec traçabilité maquette
Chaque quantité liée à un objet BIM — mise à jour instantanée à chaque modification

## Slide 13
04 — Analyse
Bilan réflexif & Comparaison Maroc / France
RÉPARTITION 8 ANS D'EXPÉRIENCE BTP
Chart: 
| MOA publique (Maroc) | Exécution GO (France) | BIM + Formation | BIMCO indépendant
Années | 3 | 3 | 1 | 1
Ce que j'ai appris
L'ecrit systematique - OS, attachements, CR consolides - est le seul rempart reel contre les litiges. Sans la trace ecrite signee a Kerrouchen, le depassement de 0,8% aurait pu etre conteste.
Ce que je ferais différemment
J'aurais deploye le tableau de bord des le 1er mois - signal +4,8% au 9eme mois. Etude geotechnique obligatoire avant terrassements.
COMPARAISON MAROC / FRANCE — CADRES RÉGLEMENTAIRES
Aspect | Maroc | France
Pièces du marché | CPS + RC + BPDE | CCAP + CCTP + BPU/DQE
Estimation | Confidentielle obligatoire | Estimation maître d'ouvrage
Normes | Normes marocaines + RPS 2000 | DTU + Eurocodes + RE2020
Suivi financier | Attachements contradictoires | Situations mensuelles
Commission | CAO (Commission AO) | Commission d'Appel d'Offres
Mêmes fondamentaux de la commande publique — deux cadres réglementaires distincts — une seule exigence : la rigueur.

## Slide 14
SECTION 05 / 05
Conclusion & Projet
professionnel BIMCO
Ce rapport est avant tout une démonstration. Non pas de ce que je sais,
mais de comment je résous un problème sous contrainte.
05

## Slide 15
05 — PERSPECTIVES
BIMCO — Projet professionnel 2026 → 2029+
2026
BTS MEC + premiers plugins
2027–28
DPGF automatisé + SaaS
2029+
Cabinet ingénierie BIM
200–300 k€
CA visé long terme
Court terme
2026
Obtenir le BTS MEC
Métrés BIM et traditionnels
Études de prix, DPGF
Suivi financier de marchés
Premiers plugins Revit/Dynamo
Moyen terme
2027–28
Plugin Revit → DPGF automatisé
App web suivi économique
Base prix connectée (Batiprix)
Génération automatique CCTP
3 à 5 clients récurrents
Long terme
2029+
BIMCO = cabinet BIM + éco construction
SaaS pour économistes MEC
Plugins Revit distribués
Équipe 3–5 personnes
CA 200–300 k€/an
PROGRESSION DES ACTIVITÉS BIMCO PAR HORIZON
Chart: 
| Métrés BIM | Plugins Revit | DPGF auto. | SaaS MEC | Cabinet ingé.
2026 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0
2027-28 | 100 | 80 | 70 | 30 | 0
2029+ | 100 | 100 | 100 | 80 | 60

## Slide 16
Soutenance BTS MEC U62 — Session 2026
Merci de votre
attention
BAHAFID Mohamed — N° 02537399911 — Académie de Lyon
BIMCO | gestion.bimco-consulting.fr | Bussières, Loire 42510
Ce que j'ai construit en huit ans, c'est une methode. Le BTS MEC lui donne un cadre formel. BIMCO lui donne une continuation.
8 ans BTP · 2 pays · 7 marchés publics · 82,5 M DH gérés · Triple compétence MOA + Exécution + BIM